## Slide 1
  Informatieavond
  Verduurzamen woningen Type B
  Fluitersmaat
  19 januari 2021

## Slide 2: Onderwerpen
Jullie woningen
  Energiehuishouding
  Wensen
  Ongemakken
Ventileren en gezond binnenklimaat
Subsidie
Peter: Isolatie
  Verduurzamen woningen

## Slide 3: Jullie wensen Jullie ongemakken
Meer comfort
Energie besparen zonder grote investeringen
Stap voor stap verduurzamen
Tocht over de vloer
Kou van de ramen
Vocht schimmel en muffe kleren
Slechte ventilatie
  Verduurzamen woningen

## Slide 4
  Verbruik
Energie-huishouding

## Slide 5: Energie-huishouding
Met 6 zonnepanelen
  Door het jaar heen

## Slide 6: Naden en kieren
  Comfort

## Slide 7: Naden en kieren
  Veel gaten en openingen

## Slide 8: Vocht
  Van douchen, koken, wassen en…..

## Slide 9: Ventileren
  Natuurlijke ventilatie

## Slide 10: Ventileren
  Ventilatiesyteem
Minder maar betere ventilatie 
  Energiezuinig en
  comfortabeler

## Slide 11: Ventileren
  Ventilatie
Roosters boven het glas + centrale afzuiging:
  Roosters boven het glas
  Centrale ventilatiebox
  Afzuiging ‘natte’ ruimten: badkamer, keuken, toilet en wasruimte/bijkeuken
Balansventilatie met WTW:
  Centraal
  Decentraal
  Regeling:
  3-standen schakelaar
  Automatisch met CO2-regeling en vochtsensor

## Slide 12: Advies Isolatie
  Besparing

## Slide 13: Subsidie vanaf 1-1-1-2021
  Subsidie

## Slide 14: Subsidie vanaf 1-1-1-2021
Warmtepomp: ca. € 2100 / 2800,-
Zonneboiler: € 760,- / 1330,-
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren
  Subsidie

## Slide 15: Onderwerpen:
Het isoleren van de spouw
Kwaliteit van de voegen
Buitenplafond bij voordeur
Vervangen van glas
Koudebruggen en schimmel
Waterzijdig inregelen
Isolatie en tochtwering (luchtdichting)

## Slide 16: 1. Spouwmuurisolatie:
Geconstateerd:
Spouw 80 mm
Glaswol 40 mm
Isolatie ligt deels tegen buitenspouwblad
Speciebaarden

## Slide 17: 1. Spouwmuurisolatie:
Kan het?:
Overlegd met Comfort Company:
Met het schuim wordt het glaswol op zijn plaats gedrukt
Speciebaarden lijken niet de hele spouw te vullen
De betonlateien vormen koudebruggen

## Slide 18: 1. Spouwmuurisolatie:
Kan het?:
Volgens de Comfort Company kan het zonder problemen
Mijn advies daarbij:
Vochtgehalte in de woning laag houden
Ventilatie op orde brengen
Voegwerk goed

## Slide 19: 2. Voegwerk:
Het voegwerk is matig tot slecht
Probleem:
Vochtige buitenmuur = kouder
Vorstschade stenen mogelijk
Risico vochtdoorslag bij na-isoleren spouw groter

## Slide 20: 2. Voegwerk:
Het voegwerk is matig tot slecht
Probleem:
Vochtige buitenmuur = kouder
Vorstschade stenen mogelijk
Risico vochtdoorslag bij na-isoleren spouw groter
Oplossing:
Voegwerk vervangen

## Slide 21: 3. Buitenplafond bij voordeur:

## Slide 22: 3. Buitenplafond bij voordeur :
Isolatie afgewerkt met b.v. Rockpanel
Afgedekt met een waterslag/z-profiel
Koudebrug is beperkt probleem, eventueel foamglas aanbrengen
Aanvullend eventueel de vloer afwerken met Fermacell Estrich elementen
koudebrug
z-profiel
isolatie

## Slide 23: 4. Vervangen glas:
Mogelijkheden:
HR++ in bestaande kozijnen
HR++ in nieuwe kozijnen
Tripleglas in nieuwe kozijnen
Ventilatieroosters?

## Slide 24: 4. Vervangen glas:
Enkel glas U = 5,0
Oud isoglas U = 3,0
HR++ U = 1,6 – 1,0
Tripleglas U = 0,6

## Slide 25: 4. Vervangen glas:
HR++, aandachtspunten:
U = 1,2 bij spouw 13 mm
U = 1,1 bij spouw 15-20 mm
Glas met U=1,0
Opdekglaslatten bestaande ramen
Tochtwering draaiende delen
Sluitwerk ‘knevelend’ afstellen
Tochtdichting rond de kozijnen

## Slide 26: 4. Vervangen glas:
Triple glas, comfortabel door minder koudestraling
Aandachtspunten :
Minimaal draaiende delen vervangen
U = 0,6
Minder licht en minder zon
Glas is niet langer het koudste vlak! Risico schimmel
Oplossing: klein bestaand ruitje laten zitten als ‘vochtvreter’

## Slide 27: 5. Balkon
koudebrug
koudebrug

## Slide 28: 5. Koudebruggen en schimmel

## Slide 29: 5. Oorzaken schimmel:
Teveel vocht
Te koude oppervlakken

## Slide 30: 5. Oorzaken schimmel:
Teveel vocht:
  Vochtproductie beperken:
    Geen was binnen drogen
    Vocht afzuigen waar het geproduceerd wordt (b.v. afzuigkap)

## Slide 31: 5. Oorzaken schimmel:
Teveel vocht:
  Vochtproductie beperken:
    Geen was binnen drogen
    Vocht afzuigen waar het geproduceerd wordt (b.v. afzuigkap)
  Ventileren, d.w.z.:
    Continue
    Gecontroleerd
    Afzuiging in ‘natte ruimten’ (badkamer, keuken, toilet, wasruimte)
    Luchttoevoer in de verblijfsruimten (leefruimten)

## Slide 32: 5. Oorzaken schimmel:
Teveel vocht:
  Vochtproductie beperken:
    Geen was binnen drogen
    Vocht afzuigen waar het geproduceerd wordt (b.v. afzuigkap)
  Ventileren, d.w.z.:
    Continue
    Gecontroleerd
    Afzuiging in ‘natte ruimten’ (badkamer, keuken, toilet, wasruimte)
    Luchttoevoer in de verblijfsruimten (leefruimten)
  Bouwkundig:
    Gelijkmatig verwarmen/compartimenteren
    Koudebruggen vermijden of isoleren
    Eén slecht isolerend ruitje als ‘vochtvreter’

## Slide 33: 5. Schimmel door koudebrug (= onvoldoende geïsoleerd detail):

## Slide 34: 5. Schimmel door koudebrug

## Slide 35: 5. Schimmel door koudebrug

## Slide 36: 6. Waterzijdig inregelen
Uitleg waterzijdig inregelen:
https://www.youtube.com/watch?v=WfytTzfl8TE

## Slide 37: 7. Isolatie en tochtwering
Hierover valt veel te vertellen.
Hierop wil ik ingaan in de workshops
Aanvullend onderzoek en advies is mogelijk

## Slide 38: En nu uw huis?
Uitbreiding van uw woning?
Wij helpen u graag!
www.lbs63.nl
info@lbs63.n
024-3554624
Bezoek ons 0-op-de-meter demohuis
Landbouwstraat 63
6532 VP Nijmegen
(op afspraak)

## Slide 39: Advies Installaties
CO2 en vochtgestuurd
Veel minder maar betere ventilatie!
Energiezuinig
Type ventilatiesysteem:
Mechanische ventilatie
 geïsoleerde roosters in ramen
Balansventilatie
 juist geen roosters in ramen
 met warmteterugwinning
 en koeling in de zomer
Energiezuinig ventilatiesysteem

## Slide 40: Zonne-energie
Bron: www.zonatlas.nl
Dakpotentieel

## Slide 41: Zonne-energie
Verwarmen water in boiler
Minder schaduwgevoelig dan zonnepaneel
Opbrengst per m2 is hoger dan zonnepaneel
Collectoren / heatpipes / zonneboiler

## Slide 42: Advies Zonne-energie
Zonnepanelen
Wekken elektriciteit op
Gevoelig voor schaduw
Op hellend of plat dak
PV-T
Collector en zonnepaneel ineen
Meer zonne-energie per m2
Relatief duur
Thermische opbrengst voor verschillende doeleinden
Vaak als bron voor warmtepomp
Zonne-energie: PV of PV-T

## Slide 43: Installaties
Warmtepomp haalt warmte uit lucht, bodem of water
Dat kost elektriciteit
Rendement hoog bij lage temperaturen
Rendement laag bij hoge temperaturen
Boiler voor warm tapwater
Warmtepomp

## Slide 44: Advies Installaties
Bron is meestal lucht
Warmtepomp alleen als buitencondities goed zijn
Besparing ca. 30-50% gasverbruik
Kost ook elektriciteit
Hybride Warmtepomp